Рецензия

по дисциплине «Инженерная графика»,

выполненная

г. Томск

- «Проекционное черчение». Невидимого контура не должно оставаться. На виде слева выполняется совмещение половины вида с половиной простого вертикального профильного разреза. См. нижнюю часть на разрезе вида слева. Допускаете ошибки при простановке размеров (запись 2 паза 17 неверна, указывается просто ширина прорези или расстояние между прорезями, не диагональ, а сторона квадрата, на цилиндрические отверстия диаметр указывается с образующих цилиндра…).   См. пример выполнения в методических указаниях.

- «Соединение винтом». На виде сверху разреза не требуется. В просвет винта видна граница верхней детали. Конец резьбы в отверстии выполняется сплошной основной линией. Штриховка в соединении выполняется до сплошной основной линии. При обозначении  резьбы указывается знак резьбы. На головку винта размеры не проставляются. Проставить все необходимые размеры. См. пример выполнения в методических указаниях.

- 3. «Деталирование». Правильно проставить все необходимые размеры (на цилиндрические отверстия диаметр указывается с образующих цилиндра, см. обозначение резьб, у корпуса проставляются внешние и внутренние размеры, а не толщина стенок, на габарит размер не замыкается…).

Работа не зачтена

Рецензент

доцент каф. МиГ

Козлова Л.А.